Załącznik nr 4

Wymagania prawno-techniczne  przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery pasywne) 
do elektronicznej identyfikacji.

- Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,

- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,

- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,

- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

- Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:

      - Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.

      - Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. 
Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany 
z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.

      - Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).

      - Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym 
z Zamawiającym*)

      - Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

Poniżej (informacyjnie ) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).

Nazwa materiału

Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: IEID-01/N - klejony IEID-01/L1 - opaskowy

- IEID-01/N - klejony

- IEID-01/L1 - opaskowy